## Slide 1: NG2B Conférence publique 21 mars 2024
*Normalisation des Granulats pour la confection des Bétons Biosourcés-
*

## Slide 2: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Mot de bienvenue
Marco CAPPELLARI,
Vice-Président de la Guilde Sable Vert
Directeur adjoint Liants Spéciaux chez VICAT

## Slide 3: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Hommage à Hélène LENORMAND
Enseignant-chercheur à UniLaSalle, ROUEN

## Slide 4: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Les partenaires de NG2B

## Slide 5: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Programme de la matinée : Évolutions normatives
10h40 Mot de bienvenue , Marco CAPPELLARI, Guilde Sable Vert, Vicat
10h50 Les Bétons et les mortiers biosourcés, Arnaud CHARPENTIER, BioBuild Concept
11h00 Carte d'identité des granulats végétaux, Stéphane HANS de l’ENTPE, Anissa BEN YAHMED du CEREMA et Boubker LAIDOUDI de FRD-CODEM,
11h45 Présentation de la prénorme, Anne DAUBRESSE, SIKA (PAREX) et Marco CAPPELLARI, VICAT

## Slide 6: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Après-midi : Mobilisation de la ressource et développements industriels
14h00 Première table ronde : Mobilisation de la ressource
François CARPENTIER, Ceresia,
Hector CUADRADO, Depestele,
Alain JEANROY, France miscanthus
15h00 Deuxième table ronde : Développements industriels et perspectives
Guillaume DELANNOY, Construire en Chanvre,
Aurélie BOUCHIKHI GERARDIN, Alkern
Anne DAUBRESSE, SIKA (PAREX),
16h Conclusion, Laurent ARNAUD, Guilde Sable Vert, Cerema

## Slide 7: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Les bétons et les mortiers biosourcés
Arnaud CHARPENTIER
Chef de projet chez BioBuild Concept

## Slide 8: Les bétons et les mortiers végétaux

## Slide 9: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Mise en contexte
Bétons et mortiers biosourcés, de quoi parle-t-on ?
C’est un mélange entre un granulat végétal (une particule), de l’eau, et un liant minéral et/ou géosourcé (chaux, ciment ou argile).
Peuvent être ajouter du sable et des adjuvants.
Les proportions sont variables en fonction des modes de mises en œuvre et des utilisations.

## Slide 10: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Pour de nombreuses utilisations
  Source :
  Cenc, Chanvra, Mnbc, Akta, Sika
Mise en œuvre :
- sur chantier,
- blocs à maçonner,
- éléments de parois,
- modulaire

## Slide 11: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Diversité de l’offre sur le territoire
Opportunités de co produits agricoles présentant d’importants volumes mobilisables, sans:
Contrarier les équilibres agronomiques,
Concurrencer les débouchés alimentaires.
Aussi des bioressources d’origine naturelle comme le roseau ou le bois.
  Source : Construction 21 France- Article Hélène Lenormand UniLaSalle

## Slide 12: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Assurance et Evaluation technique
  - Nécessité de qualifier le granulat pour :
Sécuriser la filière du fournisseur de matière première à l'utilisateur,
Eviter les erreurs et les malfaçons de la conception à la mise en œuvre,
Faciliter l'assurabilité de l'ouvrage.
- Le granulat de chanvre, un cadre réglementaire définit depuis 2009, révisé en 2012 avec :
Les règles professionnelles d'exécution,
le label chanvre bâtiment.

## Slide 13: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Objectif : permettre une massification des matériaux en échappant aux restrictions existant dans les Règles Professionnelles de la construction chanvre (diversification de la ressource, obligation de vérifier le bon fonctionnement de chacune des solutions ...),
Étape 1 : Normalisation des granulats végétaux (prénorme) : Programme NG2B,
A terme : Normalisation des mortiers et bétons (norme produit) et Normalisation de la mise en œuvre (norme d’application DTU ou RAGE)

## Slide 14: MERCI DE VOTRE ATTENTION
Credit
Presentation template by Slidesgo
Icons by Flaticon
Infographics by Freepik
Images created by Freepik

## Slide 15: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Carte d’identité des granulats végétaux
Anissa BEN YAHMED
Responsable d'études "Performance des bâtiments et matériaux au CEREMA
Stéphane HANS
Enseignant- chercheur à l’ENTPE
Boubker LAIDOUDI
Responsable R&D et Essais Bâtiment chez FRD-CODEM

## Slide 16: Carte d’identité des granulats végétaux et protocoles de mesures associés

## Slide 17: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
1 référentiel commun de caractérisation des granulats végétaux :
  Les producteurs de granulats végétaux
  Les producteurs de liants
Caractéristiques stables et maîtrisées des granulats végétaux
Performances stables et maîtrisées des bétons de granulats végétaux
LES OBJECTIFS

## Slide 18: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Sélectionnées par le Comité Scientifique et Technique de NG2B
6 caractéristiques physiques clefs :
  La teneur en eau
  Conservation des propriétés des granulats dans le temps (biodégradabilité)
  La granularité (dimensions des particules)
  Gamme d’utilisation (enduits, mortier ou béton)
  Le taux de fines/poussières
  Le taux de fibres
  Le taux d’absorption d’eau liquide
  La masse volumique apparente
LES CARACTERISTIQUES ETUDIEES
Impact sur la formulation l’homogénéité et l’ouvrabilité des bétons
Impact sur les propriétés finales des bétons : mécaniques , thermiques et hygrothermiques

## Slide 19: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Méthode commune à l’ensemble des procédures de caractérisation :
Echantillonnage par quartage visant à obtenir les volumes d’échantillons à tester
Échantillon disposé dans un contenant sur une épaisseur maximum de 3 cm
Séchage à 60°C (sauf pour la détermination de la teneur en eau à 105°C ! )
Stabilisation de la masse jusqu’à l’atteinte du critère < 0,1% de variation entre deux pesées successives (séchage 24h minimum suivi de pesées séparées d’ 1h).
Objectifs :
Obtenir des échantillons les plus représentatifs possible
Qualifier avec une même méthodologie les différents granulats végétaux sans
Permettre une comparaison entre matières en évitant les différences de contenu en eau et ainsi éviter les effets de ‘collages’ entre granulats et/ou avec les fines
METHODE DE PREPARATION DES PRISES D’ESSAI
Phase importante pour la pertinence et la reproductibilité des résultats

## Slide 20: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Le quartage
METHODE DE PREPARATION DES PRISES D’ESSAI
Homogénéiser le volume total
Faire un tas conique
Aplatir
Séparer en 4 quarts semblables
Supprimer deux quarts opposés
1
2
3
4
2
4

## Slide 21: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
METHODE DE PREPARATION DES PRISES D’ESSAI

## Slide 22: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
METHODE D’ANNALYSE DES ESSAIS
Fidélité des procédures de caractérisation
La fidélité exprime l’étroitesse de l’accord entre une série de mesures provenant de multiples prises d’essai d’un même échantillon homogène dans des conditions prescrites.
Elle a été évaluée à deux niveaux :
  intra-laboratoires (répétabilité)
  inter-laboratoires (reproductibilité)
Normes utilisées :
  NF ISO 5725 : « Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure»
  NF EN 932 : Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats.
NB: La fidélité traduit uniquement la distribution des erreurs aléatoires et n’a aucune relation avec la valeur vraie ou spécifiée.

## Slide 23: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
METHODE D’ANNALYSE DES ESSAIS
Essais réalisés dans trois laboratoires
​ | Mesure 1 | Mesure 2 | Mesure 3 | Moyenne | Ecart type
1 = UniLaSalle | x11 | x12 | x13 | m1 | s1
2 = CEREMA | x21 | x22 | x23 | m2 | s2
3 = ENTPE | x31 | x32 | x33 | m3 | s3

## Slide 24: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
METHODE D’ANALYSE DES ESSAIS
Essais réalisés dans trois laboratoires
​ | Moyenne | Ecart type
Labo 1 = UniLaSalle | m1 | s1
Labo 2 = CEREMA | m2 | s2
Labo 3 = ENTPE | m3 | s3
Moyenne des moyennes | M = Moyenne (m1,m2,m3)  Valeur finale | 
Ecart-type des moyennes sm | sm = Ecart-Type (m1,m2,m3) | 
Moyenne quadratique des écarts-type sr |  | 
Variance Inter-laboratoire sL2 |  | 
Ecart type de reproductibilité sR |  | 

## Slide 25: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
CHOIX DES GRANULATS VEGETAUX
Essais réalisés sur trois natures de granulats végétaux
1. Chènevotte de chanvre
2. Balle de riz
3. Moelle de Tournesol

## Slide 26: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
CHOIX DES GRANULATS VEGETAUX
Des granulats végétaux aux caractéristiques très différentes
 | 1. Chènevotte | 2. Balle de Riz | 3. Moelle de Tournesol
Masse volumique | 100 kg/m3 | 100 kg/m3 | 20 kg/m3
Particularité | Végétal de référence | Riche en silice/dimensions fixes / culture ‘aquatique’ | Très poreux
Absorption d’eau en 10 minutes | 200% | 70% | 1700%
Objectif :
            Première série d’essais sur trois granulats
            (Chènevotte/ Balle de riz/Moelle de tournesol)
            Deuxième série d’essais sur cinq granulats végétaux
            (Anas de lin / Bambou / Miscanthus / Paille de blé / Granulat de bois)
Evaluer la fidélité des procédures sur des granulats aux propriétés différentes afin de tenir de la grande diversité des cultures et ressources végétales

## Slide 27: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
CHOIX DES GRANULATS VEGETAUX
Essais réalisés sur d’autres végétaux
Miscanthus
Bois neutralisé
Paille de blé
Bambou
Anas de lin

## Slide 28: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Masse volumique apparente
Deux méthodes de détermination de la MVA
            Méthode versée sans tassement
            - Cylindre en verre (D 10-20cm)
            - Balance de 0,1 à 1mg de précision
            Méthode de la RILEM avec modifications NG2B
            - Cylindre en verre (D 10-20cm)
            - Eau
            - Balance de 0,1 à 1mg de précision

## Slide 29: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Masse volumique apparente
Méthode de la RILEM
Trois essais
1. Prise d’essai stabilisée à 60°C de masse Mi
3. Marquage du niveau Ni
Pesée après remplissage d’eau jusqu’au niveau Ni
5. Détermination du Volume Vi
Cylindre de diamètre 100 à 200 mm
Ni
4. Réalisation de 3 essais i Є [1;3]
2. Effectuer 10 retournements
complets

## Slide 30: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Masse volumique apparente
Résultats par laboratoire
Chart: Masse volumique de trois particules végétales selon les laboratoires mesurée avec la méthode versée
| ENTPE | UniLaSalle | CEREMA
Chènevotte de chanvre | 130.2 | 104.7 | 94.37
Balle de riz | 132.4 | 111.2 | 104.8733
Moelle de tournesol | 26.3 | 21.5 | 20.46
Chart: Masse volumique de trois particules végétales selon les laboratoires mesurée avec la méthode RILEM
| ENTPE | UniLaSalle | CEREMA
Chènevotte de chanvre | 116 | 106 | 99.8233
Balle de riz | 108.6 | 98.6 | 99.294
Moelle de tournesol | 22.8 | 22.9 | 17.9933

## Slide 31: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Masse volumique apparente
Résultats moyennés
Chart: Masse volumique de trois particules végétales selon les deux méthodes de mesure
| Méthode versée | Méthode RILEM/NG2B
Chènevotte de chanvre | 109.7567 | 107.2744
Balle de riz | 116.1578 | 102.1647
Moelle de tournesol | 22.7533 | 21.2311

## Slide 32: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Masse volumique apparente
Synthèse des résultats
 | Méthode versée |  |  | Méthode RILEM/NG2B |  | 
Granulat végétal | Balle de riz | Chènevotte de chanvre | Moelle de tournesol | Balle de riz | Chènevotte de chanvre | Moelle de tournesol
Valeur finale (kg/m3) | 116.2 | 109.8 | 22.8 | 102.2 | 107.3 | 21.2
Ecart type de répétabilité σr (kg/m3) | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 1.0
Coefficient de variation de repétabilité CVr (%) | 2.8% | 3.8% | 5.5% | 2.3% | 2.7% | 4.7%
Ecart-type de reproductibilité σR (kg/m3) | 12.4 | 15.8 | 2.9 | 5.3 | 7.4 | 2.6
Coefficient de variation de reproductibilité CVR (%) | 10.7% | 14.4% | 12.9% | 5.2% | 6.9% | 12.1%
Sélection de la méthode RILEM/NG2B

## Slide 33: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Taux de fines et de fibres
Procédure par tamisage mécanique
            3 prises d’essai (après séchage 60°C)
                Volume de 0,25 à 0,5 L par prise d’essai
            Tamis de maille de 4/2/1/0,25mm
            Durée de tamisage : 20 min
Objectif :
Permettre la bonne séparation des poussières/fibres du reste des granulats.

## Slide 34: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Taux de fines et de fibres
Résultats par laboratoire
Chart: Taux de fines de trois particules végétales selon les laboratoires
| ENTPE | UniLaSalle | CEREMA
Chènevotte de chanvre | 0.29 | 0.24
Balle de riz | 1.38 | 1.14
Moelle de tournesol | 5.86 | 7.7
Cerema

## Slide 35: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Taux de fines et de fibres
Résultats moyennés
Chart: Taux de fines moyens de trois particules végétales
Chènevotte de chanvre | 0.265
Balle de riz | 1.21
Moelle de tournesol | 6.78

## Slide 36: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Taux de fines et de fibres
Synthèse des résultats
Taux de fines (%) |  |  | 
Granulat végétal | Balle de riz | Chènevotte de chanvre | Moelle de tournesol
Valeur finale (%massique) | 1.2 | 0.3 | 6.8
Ecart type de répétabilité σr (%massique) | 0.1 | 0.03 | 1.2
Coefficient de variation de répétabilité CVr (%) | 6.7% | 11% | 17%
Ecart-type de reproductibilité σR (%massique) | 0.2 | 0.04 | 1.6
Coefficient de variation de reproductibilité CVR (%) | 16.0% | 15.7% | 24.0%

## Slide 37: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Teneur en eau
Procédure par tamisage mécanique
            3 Prises d’essai
                Volume 1L par prise d’essai
            Etaler dans un contenant sur une épaisseur de 3cm maximum et couvrir d’une toile grillagée
            Placer en étuve à 105°C* ventilée jusqu’à stabilisation de la masse
            Variation de la masse inférieure à 0,1% entre deux pesées successives (séchage 24h minimum suivi de pesées séparées d’ 1h).
NB: Le choix de la température 105°C, classique pour mesurer la teneur en eau des granulats minéraux, permet de s’assurer du complet séchage, ce qui n’est pas obtenu à des températures plus basses.

## Slide 38: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Teneur en eau
Résultats par laboratoire
Chart: Teneur en eau de trois particules végétales selon les laboratoires mesurée après un séchage à 105°C
| ENTPE | UniLaSalle | CEREMA
Chènevotte de chanvre | 10.52 | 10.96
Balle de riz | 10.78 | 11.43
Moelle de tournesol | 13.72 | 23.68
Cerema

## Slide 39: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Teneur en eau
Résultats moyennés
Chart: Teneur en eau de trois particules végétales selon les températures de séchage
| Teneur en eau à 105°C
Chènevotte de chanvre | 10.74
Balle de riz | 11.105
Moelle de tournesol | 14.46

## Slide 40: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Teneur en eau
Synthèse des résultats
Teneur en eau à 105°C |  |  | 
Granulat végétal | Balle de riz | Chènevotte de chanvre | Moelle de tournesol
Valeur finale (%massique) | 11.1 | 10.7 | 14.5
Ecart type de répétabilité σr (%massique) | 0.1 | 0.1 | 0.5
Coefficient de variation de repétabilité CVr (%) | 0.5% | 0.9% | 3.8%
Ecart-type de reproductibilité σR (%massique) | 0.3 | 0.2 | 1.0
Coefficient de variation de reproductibilité CVR (%) | 3.0% | 2.3% | 6.7%

## Slide 41: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Taux d’absorption d’eau
Balance |  | Précision
Mmax (g) | 220 | 0,001
Mmin (g) | 0,01 | 0,0001

## Slide 42: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Taux d’absorption d’eau
Procédure
2. Essorage pendant 1 min à 2t/s
1. Immerger l’infuseur
            4. Remplir à moitié l’infuseur avec le granulat
7. Essorage pendant 1 min à 2t/s
            6. Immerger l’infuseur pendant la durée prévue
            2min ou 10 min ou 60 min
            5. Peser l’infuseur rempli
            3. Peser l’infuseur vide et essoré
            8. Peser l’infuseur rempli et essoré
            3 Prises d’essai par durée d’immersion.
            Volume compris entre 0,25l et 0,5l par prise d’essai

## Slide 43: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Taux d’absorption d’eau
Résultats moyennés
Chart: Capacité d'absorption moyenne de trois particules
| 2 | 10 | 60 | 360
Moelle de tournesol | 1530.9243 | 1731.3445 | 1791.9253 | 1941.725
Chènevotte | 178.7615 | 216.3073 | 238.4583 | 289.2624
Balle de riz | 60.2191 | 75.5094 | 83.2696 | 86.5065
Chart: Capacité d'absorption moyenne de la chènevotte et de la balle de riz
| 2 | 10 | 60 | 360
Balle de Riz | 60.2191 | 75.5094 | 83.2696 | 86.5065
Chenevotte de Chanvre | 178.7615 | 216.3073 | 238.4583 | 289.2624

## Slide 44: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Taux d’absorption d’eau
Synthèse des résultats
Durée d'immersion (min) | Balle de Riz |  |  |  |  | Chènevotte de chanvre |  |  |  |  | Moelle de tournesol |  |  |  | 
 | Valeur finale (%massique) | σr (%massique) | CVr (%) | σR (%massique) | CVR (%) | Valeur finale (%massique) | σr (%massique) | CVr (%) | σR (%massique) | CVR (%) | Valeur finale (%massique) | σr (%massique) | CVr (%) | σR (%massique) | CVR (%)
2 | 60.2 | 8.0 | 13.3% | 9.7 | 16% | 178.8 | 2.8 | 1.6% | 7.1 | 4% | 1530.9 | 74.8 | 4.9% | 98.1 | 6%
10 | 75.5 | 5.4 | 7.2% | 7.6 | 10% | 216.3 | 5.7 | 2.6% | 14.1 | 7% | 1731.3 | 81.1 | 4.7% | 156.4 | 9%
60 | 83.3 | 5.0 | 6.0% | 7.0 | 8% | 238.5 | 6.0 | 2.5% | 7.0 | 3% | 1791.9 | 123.9 | 6.9% | 148.5 | 8%
360 | 86.5 | 3.0 | 3.5% | 10.3 | 12% | 289.3 | 4.8 | 1.7% | 6.6 | 2% | 1941.7 | 101.7 | 5.2% | 119.9 | 6%

## Slide 45: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Granularité par imagerie
Procédure (1)
            3 Prises d’essai
                Volume 15ml par prise d’essai ou plus de 1000 particules
            Etaler la prise d’essai après séchage à 60°C sur une feuille A4 noir mat sans éclairage direct et prendre une photo
La granularité est déterminée par l’analyse d’images : unique moyen de quantifier les propriétés géométriques de granulats plus ou moins allongés

## Slide 46: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
ESSAIS DE CARACTERISATION :
Granularité par imagerie
Procédure (2)
            Exploitation avec un logiciel de traitement d’image (cf. Annexe /Procédure)
            Mesures des Longueurs/Largeurs/Elancements

## Slide 47
Chènevotte de Chanvre |  | 
Granularité |  | 5% /95%
 | Lmin | 2,5 ±0,1 mm
 | Lmax | 18,1 ±0,5 mm
Elancement | Elancement Moyen (Passant à 50%) | 2,96 ±0,16
Taux de poussières | 0,2% ±0,1% | 
Taux de fibres | 0,76% ±0,18% | 
Masse volumique apparente | 107,3 ±7,4 kg/m3 | 
Coefficient d'absorption à 60 min | 238,5% ±6% | 
CARTE D’IDENTITÉ
Cartes d’identité et Classes

## Slide 48
Balle de Riz |  | 
Granularité |  | 5% /95%
 | Lmin | 2,8 ±1,4mm
 | Lmax | 8,5 ±0,3mm
Elancement | Elancement Moyen (Passant à 50%) | 2,40 ±0,15
Taux de poussières | 1,0 ±0,3% | 
Taux de fibres | 0,00% | 
Masse volumique apparente | 102,2 ±5,0 kg/m3 | 
Coefficient d'absorption à 60 min | 83,3 ±5,0% | 
Cartes d’identité et Classes

## Slide 49
Moelle de Tournesol |  | 
Granularité |  | 5% /95%
 | Lmin | 1,7 ±1,4mm
 | Lmax | 12,3 ±0,6mm
Elancement | Elancement Moyen (Passant à 50%) | 1,43 ±0,4
Taux de poussières | 6,6 ±1,3% | 
Taux de fibres | 0,00% | 
Masse volumique apparente sans tassement | 21,2 ±2,6 kg/m3 | 
Coefficient d'absorption à 60 min | 1791,9 ±123,9% | 
Cartes d’identité et Classes

## Slide 50: Cartes d’identité et Classes
Caractéristiques
Classes

## Slide 51: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
CONCLUSION
Du matériel de mesure simple d'utilisation bien que non conventionnel pour certains essais.
Une bonne adéquation des essais à des particules végétales aux caractéristiques différentes.
Une bonne répétabilité des essais en intra-laboratoire
- Une étape échantillonnage déterminante pour la qualité des mesures et la reproductibilité inter-laboratoire
- Une matière végétale sensible à l'humidité donc des conditions d'ambiance du labo et de stabilisation à respecter impérativement
Points d’attention

## Slide 52: MERCI DE VOTRE ATTENTION
Credit
Presentation template by Slidesgo
Icons by Flaticon
Infographics by Freepik
Images created by Freepik

## Slide 53: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés Présentation de la prénorme
Anne DAUBRESSE
Responsable Laboratoire Innovation chez SIKA
Marco CAPPELLARI
Directeur adjoint Liants Spéciaux chez VICAT

## Slide 54: Présentation des prénormes granulats biosourcés et méthodologies associées

## Slide 55: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
5 prénormes :
1 projet de prénorme produit:
  « Granulats biosourcés pour mortiers et bétons biosourcés »;
5 projets de prénormes méthodes associées pour la détermination des caractéristiques physiques des granulats biosourcés :
  «Partie 1 : détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée »;
  «Partie 2 : détermination de la masse volumique apparente sans tassement »;
  «Partie 3 : détermination du coefficient d'absorption d’eau »;
  «Partie 4 : - Détermination de la répartition granulométrique par analyse d’image »;
  «Partie 5 : détermination du taux de poussières et de fibres des granulats biosourcés ».
LES LIVRABLES DU PROJET

## Slide 56: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
L’objectif des prénormes n’est en aucun cas:
D’exclure certains granulats;
Qualitatives, en lien avec les caractéristiques: les caractéristiques cibles sont fonctions de l’application et de l’utilisateur; Elles seront définies dans un second temps par les normes applications (exemple: norme pour enduits biosourcés,…).
Objectifs des prénormes :
En lien avec les caractéristiques physiques, définir des « bornes » acceptables afin:
  de garantir la nature biosourcée du granulat (transformation);
  de différencier les granulats biosourcés pour mortiers et bétons d’autres charges biosourcées non adaptées pour ces utilisations (fillers, fibres, …);
  de garantir leur stabilité à la conservation (teneur en eau);
De qualifier avec une même méthodologie les différents granulats.
LES OBJECTIFS DES PRENORMES

## Slide 57: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Définition - Mortier et béton biosourcé:
Composition de liants minéraux et/ou géosourcés, de granulats biosourcés au sens de la présente norme et éventuellement de sables et d’adjuvants.
On parle généralement de « mortier biosourcé » pour des applications d’enduit et de « béton biosourcé » pour des applications de mur, toiture ou
sol, en préfabrication ou sur site.
Prénorme « Granulats biosourcés pour mortiers et bétons biosourcés »

## Slide 58: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Définition - Granulat biosourcé:
Matériau granulaire:
  issu uniquement de la biomasse végétale tel que défini dans la norme NF EN 16575;
  ayant subi ou non des transformations physiques tels que broyage, défibrage, tamisage, sélection granulométrique, et/ou ayant subi ou non des transformations thermiques et/ou chimiques, tels que traitement de minéralisation, traitement de surface alcalin, … ;
  Ayant les caractéristiques physiques suivantes:
    plus grande dimension Lmax < 50 mm;
    taux de poussières (passant à 0,25mm) < 15% (en masse);
    taux de fibres < 10% (en masse);
    teneur en eau < 20% (en masse).
Prénorme « Granulats biosourcés pour mortiers et bétons biosourcés »

## Slide 59: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Le classement des granulats suivant leurs caractéristiques physiques :
Granularité: 3 niveaux Gbx ;
Elancement moyen: 3 niveaux Ex ;
Taux de poussières: 3 niveaux px ;
Taux de fibres: 3 niveaux fx ;
Mva: 4 niveaux Mx ;
Coefficient d’absorption d’eau: 3 niveaux Ax .
Prénorme « Granulats biosourcés pour mortiers et bétons biosourcés »

## Slide 60: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
… permettant d’établir la fiche d’identité des granulats biosourcés:
Prénorme « Granulats biosourcés pour mortiers et bétons biosourcés »

## Slide 61: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
… mais également d’accompagner la maîtrise de la production avec un plan de contrôle:
NB: Les fréquences resteront à définir lors de la mise en place de la norme expérimentale
Prénorme « Granulats biosourcés pour mortiers et bétons biosourcés »

## Slide 62: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Prénorme « Essais pour déterminer les caractéristiques physiques des granulats
biosourcés - Partie 1 : détermination de la teneur en eau par séchage en
étuve ventilée»
Essais de séchage en étuve à 105°C ±5

## Slide 63: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Prénorme « Essais pour déterminer les caractéristiques physiques des granulats
biosourcés - Partie 2 : détermination de la masse volumique apparente
sans tassement
Méthode dite « densité renversée »

## Slide 64: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Prénorme « Essais pour déterminer les caractéristiques physiques des granulats
biosourcés - Partie 3 : détermination du coefficient d'absorption d'eau
Méthode par immersion et reprise d’eau pour différents temps d’immersion

## Slide 65: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Prénorme « Essais pour déterminer les caractéristiques physiques des granulats
biosourcés - Partie 4 : détermination de la répartition
granulométrique par analyse d’image
Analyse d’image en 2D :
Détermination des longueurs, largeurs et élongation des granulats biosourcés
Elongation d’un granulat biosourcé est le rapport entre sa longueur et sa largeur.

## Slide 66: NG2B Normalisation des granulats pour béton biosourcés NG2B
Prénorme « Essais pour déterminer les caractéristiques physiques des granulats
biosourcés - Partie 5 : détermination du taux de poussières et de fibres
des granulats biosourcés
Méthode de tamisage mécanique
Poussières < 250 µm
Fibres sous forme d’amas sur les tamis de taille 4/2/1

## Slide 67: MERCI À TOUTES ET À TOUS (Retour en salle pour 14h)
Credit
Presentation template by Slidesgo
Icons by Flaticon
Infographics by Freepik
Images created by Freepik